ШЕРВУД

Рольганг приводной регулируемый

модель РПР26-5

### Руководство по эксплуатации

РПР26-5.000.000 РЭ

Производитель: ООО «СтанкоЭксперт»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения

2 Основные технические данные

3 Комплект поставки

4 Устройство рольганга

5 Электрооборудование

6 Порядок установки

7 Подготовка рольганга к использованию

8 Использование рольганга

9 Возможные неисправности и методы их устранения

10 Техническое обслуживание

11 Указание мер безопасности

12 Правила хранения

13 Гарантийные обязательства

Приложения

Паспорта комплектующих изделий

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Рольганг приводной регулируемый РПР26-5 предназначен для подачи бревен в оцилиндровочные станки проходного типа.

1.2 Рольганг может применяться на деревообрабатывающих предприятиях, оснащенных соответствующим оборудованием.

1.3 Рольганг может эксплуатироваться в закрытом неотапливаемом помещении при температуре окружающей среды от –16 до + 40° С

1.4 Предприятие – изготовитель: ООО «СтанкоЭксперт» Россия, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 127а, офис 21

тел.: (8332) 37-32-63, 37-32-64.

Тел/факс: 37-16-61

E-mail: stanki@sherwood.kirov.ru

www.stanok.kirov.ru

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Техническая характеристика рольганга (основные параметры и размеры) приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Длина рольганга, мм | 5000 |
| Ширина роликов, мм | 410 |
| Высота роликов, мм | 690…810 |
| Скорость подачи, м/мин | 1…20 |
| Мощность привода, квт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 5090 900 880 |
| Масса, кг (не более) | 480 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 2

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РПР26-5.000.000 | Рольганг регулируемый приводной РПР26-5 | 1 | Без упаковки |
|  | Документы |  |  |
| РПР26-5.000.000 РЭ | Рольганг регулируемый приводной модели РПР26-5 Руководство по эксплуатации | 1 |  |

4 УСТРОЙСТВО РОЛЬГАНГА

4.1.Общий вид рольганга модели РПР26-5 приведен на рис. 1

4.2 Перечень составных частей станка приведен в таблице 3

Таблица 3

| Поз. на рис.1 | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама нижняя | 1 |  |
| 2 | Рама верхняя | 1 |  |
| 3 | Рычаг | 2 |  |
| 4 | Винт регулировочный | 4 |  |
| 5 | Ролик | 8 |  |
| 6 | Мотор-редуктор | 1 |  |

4.2.1 Верхняя рама (1) представляет собой сварную металлоконструкцию, на которой закреплены все узлы механизма.

Верхняя рама (2) связана с нижней рамой посредством рычагов (3). Винты регулировочные (4) позволяют регулировать высоту рольганга. На верхней раме установлены ролики (5) связанные между собой и мотор-редуктором цепной передачей.

5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование рольганга выполнено для подключения к 3фазной сети переменного тока 380В±10% с частотой 50Гц±2% с защитным проводом, подключенным к точке заземления системы питания.

Подготовка к первоначальному пуску.

Перед пуском рольганга необходимо:

-выполнить монтаж электрооборудования в соответствии с принципиальной схемой

-выполнить заземление. Для этого на раме и электродвигателе имеются болты заземления, а в шкафу клемма РЕ.

-произвести проверку сопротивления изоляции электроцепей и обмоток двигателя. Сопротивление замеряется между жилой проводника и изоляцией – для электроцепей, между обмоткой электродвигателя и болтом заземления – для электродвигателей. Проверка производится мегомметром. Сопротивление изоляции не должно быть ниже 1Мом.

Меры безопасности.

Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования станка, его наладкой и ремонтом, обязан:

-иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000В, группа допуска должна быть не ниже III.

-знать действующие правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания электроустановок промышленных предприятий.

Внимание! При отключенном вводном автомате его верхние клеммы остаются под напряжением.

Запрещается производить обслуживание электрооборудования под напряжением.

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Транспортирование

Транспортирование к месту установки может производиться любым видом транспорта при условии обеспечения сохранности груза и отсутствия внешних воздействий в виде толчков и ударов.

6.2 Расконсервация

Расконсервации подлежат все поверхности с нанесенной антикоррозийной защитой. Консервационная смазка удаляется чистой ветошью, смоченной растворителем (солярка, керосин и т.п.).

После удаления консервационного материала резьбу винтов рекомендуется покрыть тонким слоем солидола ГОСТ4366 – 77 или графитной смазкой ГОСТ 3333-80

6.3 Монтаж и установка

Рольганг устанавливается перед оцилиндровочным станком, согласно технологической схеме расположения станков и околостаночного оборудования. При установке рольганг должен быть выверен по уровню и установлен вдоль оси соответствующего оцилиндровочного станка. Возможна установка рольганга без специального фундамента, непосредственно на пол цеха.

7 ПОДГОТОВКА РОЛЬГАНГА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

7.1 Подготовка к первоначальному пуску и пуск рольганга.

Перед пуском необходимо изучить настоящее руководство ознакомиться с устройством рольганга и правилами безопасности работы.

7.1.1 Выполнить все указания, относящиеся к подключению и пуску рольганга изложенные в разделе 5 “ Электрооборудование” и произвести следующие работы:

- проверить надежность крепления узлов рольганга;

- проверить натяжение цепной передачи привода, при необходимости подтянуть цепь, перемещая плиту мотор-редуктора .

7.2 Необходимо настроить рольганг для работы. Для этого необходимо (см. рис.1):

- Установить общий уровень роликов на необходимую высоту, вращая настроечные винты (4)

7.2 После проверки технического состояния рольганга произвести его проверку на холостом ходу, для чего:

- включить автоматический выключатель

- нажать кнопку “ Пуск”. Визуально проверить направление и равномерность вращения роликов.

- Настроить необходимую скорость подачи.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЬГАНГА

8.1 Для использования рольганга в составе околостаночного оборудования рекомендуется установить пост управления рольгангом рядом с пультом управления соответствующего оцилиндровочного станка.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4

Таблица 4

| Неисправность | Вероятная причина неисправности | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Неравномерность подачи | Недостаточное натяжение цепной передачи | Натянуть цепь |

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание рольганга заключается в периодической проверке натяжения цепной передачи и контроле за уровнем масла в мотор-редукторе привода.

Обслуживание мотор-редуктора проводить в соответствии с требованиями паспорта (см. в приложениях).

11 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 К эксплуатации рольганга допускаются рабочие, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

11.2 До начала работы оператор обязан проверить:

- наличие и исправность заземления

- наличие и исправность ограждений

- натяжение цепной передачи

11.3 Во время работы оператор обязан:

- следить за перемещением подаваемого бревна. Движение бревна должно быть плавным и равномерным;

- во время регулировать скорость подачи рольганга, что бы она совпадала со скоростью подачи оцилиндровочного станка.

11.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить регулировки  и чистку механизмов рольганга при неотключенном приводе.

11.5 По окончании работы оператор обязан проследить, чтобы на рольганге не осталось перемещаемого материала.

11.6 При проведении ремонтных работ необходимо отключить рольганг от питающей сети и вывесить табличку: НЕ ВКЛЮЧАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ!

12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1 Рольганг должен храниться под навесом или в помещении соответственно с группой условий хранения не ниже “Ж” по ГОСТ 15150 – 69

12.2 Предельный срок хранения без переконсервации  - полгода.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу рольганга в течение 12 месяцев.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня пуска рольганга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения рольганга со склада предприятия- изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию рольганга в целях его совершенствования. При этом изготовитель не берет на себя обязанности по доработке ранее выпущенного оборудования.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за покупные изделия установленные на рольганге.

В случае выхода из строя покупных изделий, используемых в конструкции станка, следует обращаться на соответствующее предприятие – изготовитель.

Предприятие – изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающего эксплуатационное качество и без специального уведомления потребителя.

# Text boxes

|  |  |  |  |  | РПР26-5.000.000 РЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | N° докум. | Подпись | Дата |  |
| Разраб. | Заболотский |  |  | Рольганг приводной регулируемый Руководство по эксплуатации | Лит. | Лист | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15 |
| Т.конт. |  |  |  |  |  |
| Н.конт |  |  |  |  | Технолесбизнес |
| Утв. |  |  |  |  |  |